/ Консультационный центр /

# Памятка по выбору автомобиля

На что обратить внимание при покупке автомобиля?

Осмотр автомобиля лучше всего производить вдвоем, так как еще пара глаз тут не будет лишней.

Для каждого продаваемого автомобиля должна быть проведена ПРЕДПРОДАЖНАЯ ПОДГОТОВКА, информация о которой должна быть отражена в сервисной книжке, по которой можно все проверить. 
При покупке автомобиля необходимо обратить внимание на следующие вещи:

Кузов автомобиля и подкузовное пространство:

1. Не открывая двери, капот и багажник отойдите немного в сторону и внимательно осмотрите кузов со всех сторон под разными углами на предмет небольших вмятин и царапин. Они не редкость!

2. Все дверные проемы должны быть ровными, двери не должны выступать/выпирать за пределы кузова, крышка капота и багажника так же не должны быть перекошенными и иметь ровные проемы. Присядьте перед машиной, затем сзади машины и оцените ровность линий сопряжений капота и крышки багажника.

3. Посмотрите, чтобы двери, крышка багажника, крышка капота открывались и закрывались нормально (без заеданий) и не было перекосов. Если есть перекосы, то просить менеджеров устранить на месте все перекосы.

4. Осмотреть шины на наличие каких-либо повреждений (грыжа, потертости и т.д.), а так же целостность декоративных колпаков диска (если диски штатные штампованные).

5. Посмотреть, нет ли под машиной капель, луж технических или прочих жидкостей.

6. Обращаем внимание на наличие предпродажной подготовки, проверьте, сорваны ли пломбы на капоте и багажнике.

7. Передняя и задняя оптика не должна иметь трещин, сколов и должна стоять без перекосов.

8. Встаньте на коленки перед передним бампером и осмотрите низ бампера, а так же пластиковые поддоны справа и слева под двигателем. Не должно быть сколов, трещин и разрывов. Это не редкость! Так же осмотрите целостность заднего бампера.

9. Проверить надежность закрытия и свободность открытия багажника от кнопки и ключом.

10. Проверить на предмет запирания и отпирания ключом обоих передних дверей.

11. На торцах двух задних дверей в районе запора есть маленькие рычажки. Это блокировка замков дверей от возможности открыть их изнутри - защита от выпадения детей. Проверить работоспособность блокировки.

12. Проверить работу кнопок открытия багажника и лючка бензобака из салона машины.

13. Посмотреть внимательно лобовое стекло, заднее стекло и боковые на предмет трещин и выбоин - они не редкость!

14. Проверить наличие антенны и заглушки от нее.

Салон автомобиля, световые приборы,

регуляторы, ручки, кнопки и т.д.:

- Осмотрите обивку салона, обивку сидений на предмет целостности и чистоты.

- Проверьте работоспособность замков спинок заднего сидения (должны защелкиваться без особых усилий).

- Сядьте на передние сидения и проверьте все регулировки сидения (продольные, вертикальные – спинка сидения) и перемещение подголовников, все должно работать без заедания.

- Проверьте регулировку руля по высоте.

- Проверьте работу электроприборов:

- лампочки в передних фарах (габариты, ближний/дальний);

- повторители указателей поворотов;

- аварийная сигнализация;

- стоп сигнал;

- задние ПТФ;

- задние габаритные огни;

- задние указатели поворотов;

- лампы заднего хода;

- стрелочные приборы на панели приборов;

- продуть салон вентилятором на всех скоростных режимах, изменяя направления потока воздуха переключателем; 
- попросить включить кондиционер и проверить наличие холодного воздуха на МАХ режиме охлаждения;

- звуковой сигнал;

- подсветку багажника;

- дворники во всех режимах;

- омыватели стекла (если в бачке нет воды, пусть нальют); 
- магнитолу и звук динамиков (захватите с собой кассету или компакт диск или диск с MP-3, в зависимости от типа магнитолы); 
- работу обогрева заднего стекла и зеркал если имеется); 
- подсветку приборной панели и регуляторов печки и подсветку кнопок; 
- проверить наличие прикуривателя и его работу методом прикуривания от него;

- корректор фар в каждом из 3-х положений.

6. Проверьте движение всех воздушных заслонок.

7. Проверить работу электро-стекло-подъемников (если имеются) на всех дверях с водительской двери (там 4 клавиши и кнопка блокировки), а затем тоже самое на каждой двери отдельно индивидуальным выключателем. Убедиться, что блокировка с водительской двери всех стеклоподъемников работает. Стекла в обоих случаях опускать вниз до конца. Ручные стеклоподъемники проверить до полного опускания и поднятия стекол. Все должно ходить без заеданий.

9. Включить рециркуляцию воздуха в салоне и проверить напор воздуха из сопел. Должен дуть немного слабее, чем при заборе воздуха снаружи.

10. Проверить замки (ВСЕХ) ремней безопасности, на предмет не выскакивают ли.

Подкапотное пространство:

1. Открываем капот и проверяем надежность упора капота.

2. Проверяем уровни всех жидкостей: (в бачке с тосолом), (в бачке сцепления), (в тормозном бачке), (уровень масла в двигателе), (уровень жидкости в бочке ГУР) и отсутствие подтеков на агрегатах. Больше ничего в новом двигателе не проверишь.

3. Сравниваем номера VIN на табличке и номер двигателя со всеми документами и ПТС.

Пространство багажника:

1. Смотрим под декоративным полом наличие полноразмерной запаски и ее состояние, там же смотрим наличие домкрата.

2. Смотрим наличие прилагаемого инструмента.

3. Смотрим целостность обшивки багажника.

Запуск двигателя:

- Позвать продавца и попросить его запустить двигатель не открывая капота. Слушаем как он работает: не троит ли, не свистят ли ремни, не сильно шумят ли гидрокомпенсаторы. Потом нужно послушать при открытом капоте.

- Если стоит ГУР, самому проверить легкость хода руля. Не плохо сравнить усилия при работающем движке и при не работающем.

Документы:

- Инструкция к магнитоле.

- Оформляем все сопутствующие продаже автомобиля документы и после его осмотра , если нет замечаний, подписываем акт передачи.

Внимание! Не забудьте проверить, все ли документы Вам отдали.

1. Не поддавайтесь на провокацию продавца, который может начать Вам быстро показывать всякие "прибамбасы" новой машины. В такой суете многое при осмотре будет пропущено, а именно на это и делается ставка, - "впарить" Вам машину с НЕ ЯВНО видимым дефектом. Угомоните продавца, в спокойной форме, и скажите ему, что Вы хотели бы спокойно и внимательно осмотреть автомобиль сами.

2. Одежду лучше одевать не маркую, т.к. придется при осмотре вставать на колено и заглядывать под машину.